安全及存储设备采购项目

需求文件

国土资源部珠宝玉石首饰管理中心

（国家珠宝玉石质量监督检验中心）

2018年11月29日

- 项目名称

国土资源部珠宝玉石首饰管理中心（国家珠宝玉石质量监督检验中心）安全及存储设备采购项目。

- 项目采购内容及要求

（一）采购内容：

采购一台WEB防攻击防火墙和一台NAS存储设备。详细参数要求详见附件1。

（二）货物验收要求：

1、所有货物必须是具备厂家合法渠道的全新正品，若采购方对所供产品有疑问的，要求供货商必须提供制造商针对本项目投标产品的参数真实性证明、供货证明函及质量保修函，以上材料不全者，视为产品验收不合格，采购单位有权不予验收。

2、交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购方、中标方双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，须提供具备与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。

3、交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、供货商响应和承诺的技术参数及性能和国家（设备制造国）等有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。

（三）售后服务：

1、质保期3年，质保期内免费上门维修、免费更换损坏的零部件、免费软件及特征库升级及后续服务。

2、供货商免费送货上门，免费安装调试，免费培训操作人员。

3、当系统或设备出现故障时，供货商在接到用户反映后1小时内做出技术支持反应，4小时赶到现场，达到现场后必须4小时修复。否则，须在24小时内提供性能一致或优于原设备的备品备件给用户使用。

（四）评分标准

| 名称 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 报价人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)×30%×100 | 30 |
| 报价文件质量 | 有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得1分，每出现一个错误扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
| 产品基本参数要求满足情况 | ★项：如不满足则响应文件将不被接受； #项：扣分项，每项不满足扣6分； 其他项不满足每项扣3分； 扣完为止。 | 65 |

（五）响应文件基本要求

1、响应文件应包含企业营业执照复印件盖章；

2、产品代理证明复印件盖章；

3、报价文件盖章；

4、响应文件应提供正本一份，副本两份；

5、且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 联系方式

地    址：东城区北三环东路36号环球贸易中心C栋21楼。

联 系 人：罗强

联系电话：010- 58276059

宝石中心网络技术部

2018年11月29日

附件1：产品基本参数要求

| NAS存储（数量：1） |
| --- |
|  | 指标项 | 指标要求 |
| ★ | 存储类型 | NAS存储； |
|  | 外型 | 机架式； |
|  | 控制器CPU规格 | 支持≥2 颗CPU； |
| ★ | 控制器实配规格 | 标配1颗 ≥2GHz； |
|  | 缓存规格 | 不低于DDR4-2666 寄存式内存； |
| # | 缓存实配规格 | 配置缓存≥16GB，最大缓存≥256GB； |
|  | 内置硬盘规格 | 支持≥12块3.5"热插拔硬盘，硬盘类型支持（SATA / SAS / SSD）； |
| ★ | 内置硬盘实配规格 | 本次配置物理容量 ≥120T热插拔式硬盘； |
|  | 硬盘可扩展数量 | 通过硬件扩展，最大可支持≥200块3.5寸热插拔硬盘扩展； |
|  | 接口技术 | 可实现不同容量硬盘混和使用，支持逐一添加硬盘，单个磁盘扩展柜必须能同时支持SAS硬盘和SATA及SSD硬盘混插； |
|  | 阵列控制器规格 | 支持RAID 1/0/5/10/1 ADM,/10 ADM； |
|  | 阵列控制器实配规格 | 标配≥ 12Gb SAS磁盘阵列控制器； |
| # | 网络接口实配规格 | 标配≥4个1Gbps以太网接口 |
|  | 冗余电源 | 白金认证冗余热插拔电源 |
|  | 冗余风扇 | 热插拔冗余散热风扇； |
|  | 协议支持 | 支持SMB (2.0, 2.1, 3.0, 3.02 and 3.1.1), NFS (v2, v3, v4.1), WebDAV, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, ISCSI 等协议。 |
|  | 数据保护 | 支持基于时间点的数据保护--卷镜像拷贝（快照） |
|  | 文件管理功能 | 支持文件访问权限策略管理； |
| ★ | 售后服务 | 3年7*24售后支持服务，含整机及硬盘故障免费更换。 |

| WEB防攻击防火墙（WAF）（数量：1） |
| --- |
|  | 指标项 | 指标要求 |
| # | 硬件要求 | 接口：≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，支持可扩展； 电源：支持双路供电，标配冗余双电源。 |
| # | 性能要求 | 整机吞吐量≥10Gb，应用层吞吐≥3Gb，并发连接数≥200万，新建连接数≥20万。 |
|  | 访问控制 | 访问控制策略支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式。 |
|  | 应用识别 | 能够识别应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条。 |
|  | 流量控制 | 支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制。 |
|  | 地域控制 | 支持根据国家/地区来进行地域访问控制。 |
|  | 文件过滤 | 支持URL过滤和文件过滤功能，URL过滤支持GET，POST请求过滤和HTTPS网站过滤，文件过滤支持文件上传和下载过滤。 |
|  | 病毒检测 | 支持针对SMTP、POP3、IMAP邮件协议的内容检测，如邮件附件病毒检测、邮件内容恶意链接检测，邮件账号撞库攻击检测等，支持根据邮件附件类型进行文件过滤。 |
|  | DoS/DDoS攻击防护 | 支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护，支持SYN Flood、IPv4和IPv6 ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； |
|  | 暴力破解防护 | 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能。 |
|  | 入侵防护 | 可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则。 |
|  | 攻击防护 | 支持抵御SQL注入、XSS、系统命令等注入型攻击；支持CC攻击、CSRF攻击、COOKIE攻击等攻击防护功能；支持关联上下文，对webshell脚本上传动作进行语法，语义匹配和过滤；支持对服务器已经被植入webshell后门之后的通信动作进行识别和阻断；支持上传文件类型识别，防止文件后缀名修改绕过； |
|  | Web漏洞扫描 | 支持Web漏洞扫描功能，可扫描检测网站是否存在SQL注入、XSS、跨站脚本、目录遍历、文件包含、命令执行等脚本漏洞。 |
|  | 威胁检测 | 支持对网站黑链进行检测；支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为。 |
|  | 高可用性 | 双机支持A/S，A/A方式部署；支持配置同步，会话同步和用户状态同步；支持双机心跳线冗余； |
|  | 认证 | 支持本地密码认证，LDAP、Radius等服务器外部密码认证方式；支持基于域、Proxy、Pop3、Web、Radius单点登录方式； |
|  | 资质 | 厂商软件研发实力需通过CMMI L5认证。 要求所投防火墙产品入围2017年Gartner企业级防火墙魔力象限。 产品应具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证。 产品应具备ISCCC中国国家信息安全产品认证证书。 产品信息技术产品安全测评证书（EAL3+）。 |
| ★ | 售后服务 | 服务内容参见“项目采购内容及要求”之“售后服务”。 |