日志采集设备及备份介质采购项目

需求文件

国土资源部珠宝玉石首饰管理中心

（国家珠宝玉石质量监督检验中心）

2018年11月29日

- 项目名称

国土资源部珠宝玉石首饰管理中心（国家珠宝玉石质量监督检验中心）日志采集设备及备份介质采购项目。

- 项目采购内容及要求

（一）采购内容：

采购1台日志采集设备及部分备份介质。详细参数要求详见附件1。

（二）货物验收要求：

1、所有货物必须是具备厂家合法渠道的全新正品，若采购方对所供产品有疑问的，要求供货商必须提供制造商针对本项目投标产品的参数真实性证明、供货证明函及质量保修函，以上材料不全者，视为产品验收不合格，采购单位有权不予验收。

2、交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购方、中标方双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，须提供具备与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。

3、交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、供货商响应和承诺的技术参数及性能和国家（设备制造国）等有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。

（三）售后服务：

1、备份介质质保3个月，磁盘质保期1年，日志采集设备质保期3年。质保期内免费上门维修、免费更换损坏的零部件、免费软件升级及后续服务。

2、供货商免费送货上门，免费安装调试，免费培训操作人员。

3、当系统或设备出现故障时，供货商在接到用户反映后1小时内做出技术支持反应，4小时赶到现场，达到现场后必须4小时修复。否则，须在24小时内提供性能一致或优于原设备的备品备件给用户使用。

（四）评分标准

| 名称 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 报价人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)×30%×100 | 30 |
| 报价文件质量 | 有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得1分，每出现一个错误扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
| 产品基本参数要求满足情况 | ★项：如不满足则响应文件将不被接受； #项：扣分项，每项不满足扣6分； 其他项不满足每项扣3分； 扣完为止。 | 65 |

（五）响应文件基本要求

1、响应文件应包含企业营业执照复印件盖章；

2、产品代理证明复印件盖章（日志采集设备）；

3、报价文件盖章；

4、响应文件应提供正本一份，副本两份；

5、且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

联系方式

地    址：东城区北三环东路36号环球贸易中心C栋21楼。

联 系 人：罗强

联系电话：010- 58276059

宝石中心网络技术部

2018年11月29日

附件1：产品基本参数要求

| 日志采集设备（数量：1） |
| --- |
|  | 指标项 | 指标要求 |
| # | 接口 | ≥6*10/100/1000Base-T接口，1*RJ45 Console接口，2*USB接口 |
| # | 电源 | 冗余电源 |
| # | CPU | ≥Inter i7-6700 |
| # | 内存 | ≥32GB |
| ★ | 存储空间 | ≥12TB |
| # | 存储卡 | ≥8GB |
|  | 管理架构 | B/S |
|  | 日志采集效率 | ≥2000条/秒 |
|  | 日志采集方式 | 支持通过SNMP Trap、Syslog、WMI、(S)FTP、NetBIOS、ODBC\JDBC、文件\文件夹、OPSEC等多种方式完成日志收集功能 |
|  | 日志综合显示 | 提供内置仪表板及可自定义仪表板； 内置仪表板至少包括日志源事件分析仪表板，Windows事件分析仪表板，网络设备分析仪表板，防火墙事件总览分析仪表板，WEB事件总览分析仪表板，FTP服务器日志分析等； |
|  | 资产管理 | 具有资产管理的功能，能够将被审计资产按照多种维度进行分组、分域管理，如地理位置、组织结构、业务系统等； |
|  | 日志范式化 | 具备日志范式化功能，实现对异构日志格式的统一化描述；范式化字段至少应包括事件接收时间、事件产生时间、事件持续时间、用户名称、源地址、源MAC地址、源端口、操作、目的地址、目的MAC地址、目的端口、事件名称、事件摘要、等级、原始等级、原始类型、网络协议、网络应用协议、设备地址、设备名称、设备类型等； |
|  | 日志分析 | 采用机器学习对日志进行聚类分析，能够对日志模式进行自动识别，使审计人员清晰了解采集的日志构成；提供可视化日志范化编辑功能，结果可自动转化为系统范化策略。 日志过滤：通过对范式化字段属性定义过滤器，提高日志收集分析效率 |
|  | 其他日志功能 | 日志过滤：日志实时监视：日志动态移动图；日志交互式分析；日志关联分析；日志告警；日志报表；日志统计分析；日志查询； |
|  | 系统管理 | 供日志采集器管理和配置；可以对自身运行的CPU、内存和磁盘空间等的使用率进行监测并设置告警阈值。可对系统采集的日志源进行监控。 |
|  | 用户管理 | 要求系统管理员、安全管理员和安全审计员三权分立；系统内置上述三类管理员。 |
| ★ | 售后服务 | 服务内容参见“项目采购内容及要求”之“售后服务”。 |

| 数据磁带（数量：50） |
| --- |
|  | 指标项 | 指标要求 |
| ★ | 适用磁带库 | IBM TS3200；LTO5； |
|  | 单磁带存储容量 | ≥1.5T |
| ★ | 售后服务 | 服务内容参见“项目采购内容及要求”之“售后服务”。 |

| 数据磁盘（数量：4） |
| --- |
|  | 指标项 | 指标要求 |
| ★ | 适用服务器 | IBM 3850 X5 |
|  | 单磁盘存储容量 | ≥2T |
| ★ | 售后服务 | 服务内容参见“项目采购内容及要求”之“售后服务”。 |